## Slide 1: 武汉大学2019研究生入学考试考题
现有TCP拥塞窗口cwnd和传输轮次n的关系如表所示。解答以下问题：
（1）指出TCP在慢开始阶段的时间间隔（以轮次表示）（4分）
（2）指出TCP在拥塞避免阶段的时间间隔（以轮次表示）（4分）
（3）指出在第11轮次，门限ssthresh的值是多少？假设在第一轮次发送A的第一个报文段，指出A的第55个报文段在第几个轮次发送（4分）
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
cwnd | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8
(1) TCP在慢开始阶段的时间间隔: [1, 4]、[9, 12];
(2) TCP在拥塞避免阶段的时间间隔: [5, 8]、[13, 14];
(3) 阈值为6，第8轮次发送。
Review Problem

## Slide 2: 第四章 网络层: 数据平面
Slides are adapted from those of by J.F Kurose and K.W. Ross with copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 3: 第四章 网络层
本章目标:
揭示网络层服务背后的原理, 聚焦数据平面:
  网络层服务模型
  转发与路由
  路由器工作原理
  通用转发
实例化，在Internet上的实现
- 数据平面
网络层 - 数据平面

## Slide 4
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 5
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 6: 网络层
将报文段从发送方传输到接收主机
在发送端将报文段封装到数据报中
在接收侧将数据报解码成报文段交付给传输层
网络层协议在每个主机、路由器内被实现
路由器检查通过它的所有IP数据报中的首部字段
4.1 Overview
网络层的
分组/包
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 7: 网络层的两个关键功能
网络层功能
转发：将分组从路由器的输入链路移动到适当的路由器输出链路
路由：决定分组从源到目标的路径
  路由算法
类比: 旅行
转发: 通过单个换乘的过程
路由: 对整个旅途从起点到目的地进行规划的过程
4.1 Overview

## Slide 8: 网络层: 数据平面、控制平面
数据平面
本地，单路由器功能
确定如何将到达路由器输入端口的数据报转发到路由器输出端口
转发功能
控制平面
网络全局逻辑
确定如何沿从源主机到目的主机的端到端路径在路由器之间路由数据报
两种控制平面方法:
  传统路由算法: 在路由器中实现
  软件定义网络(SDN): 在（远程）服务器中实现
1
2
3
0111
到达分组首部的值
4.1 Overview

## Slide 9
每路由器控制平面
路由
算法
数据
平面
控制
平面
1
2
0111
到达分组首部的值
3
4.1 Overview
每一路由器中各自的路由算法在控制平面中相互作用
决定端到端的路径
决定当前路由器如何转发

## Slide 10
数据
平面
控制
平面
逻辑集中控制平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组首部的值
4.1 Overview
独立（通常是远程）控制器与所有本地控制代理（CA）交互

## Slide 11: 网络服务模型
单个数据报的服务示例:
保证交付
保证交付，延迟不超过40毫秒
数据报流的服务示例:
数据报有序交付
保证最小流量带宽
对分组间隔变化的限制
4.1 Overview
4.1.2 Network service model
Q： 什么是"信道"为从发送方到接收方传输数据报提供的网络服务模型？
定义网络端到端之间的分组传输特性
抖动小

## Slide 12: 网络服务模型
网络设施
互联网
ATM
ATM
ATM
ATM
服务
模型
尽力
而为
CBR
VBR
ABR
UBR
带宽
无
常速
速率
保证
最小
保证
无
丢失
无
有
有
无
无
顺序
无
有
有
有
有
时延
无
有
有
无
无
拥塞
反馈
无(通过
丢失推断)
无
拥塞
无
拥塞
有
无
保障 ?
4.1 Overview
4.1.2 Network service model
Asynchronous Transfer Mode
信元交换
Notes: ATM (Asynchronous Transfer Mode) : 异步传输模式，信元(cell)交换
未定比特速率（UBR：Unspecified Bit Rate）：对传输速率没有指定，但可靠性要求很高，即所谓"尽力传输"（Best Effort），用于局域网仿真（LAN Emulation）。
不变比特速率（CBR：Constant Bit Rate）：有固定的带宽（速率）要求，适用实时的话音和视频信号传输。
可用比特速率（ABR：Available Bit Rate）：只需指定峰值（Peak）和谷值（Minimum）信元速率，应用不多。
可变比特速率（VBR：Variable Bit Rate）：允许随时可变的带宽，但必须指定峰值带宽、最大突发数据长度和必须维持的最低速率。

## Slide 13
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 14
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 15: 路由器架构概述
高速
交换
结构
路由
处理器
路由器输入端口
路由器输出端口
转发数据平面
(硬件)以纳秒级
时间帧进行操作
路由、管理控制
平面(软件)以毫秒级
时间帧进行操作
high-level view of generic router architecture:
4.2 What's inside a router
分散式交换:
可以在每个输入端口
本地进行转发决策
通用路由器架构的总体视图
转发表
Notes: femtosecond: 飞秒 —— one quadrillionth, or one millionth of one billionth, of a second
picosecond: 皮秒 —— one trillionth, or one millionth of one millionth of a second
nanosecond：纳秒 —— one billionth of a second
microsecond: 微秒 —— one millionth of a second
millisecond: 毫秒 —— one thousandth of a second

## Slide 16: 输入端口功能
线路
终端
查找
转发
队列
分散交换 :
使用首部字段值，使用输入端口内存中的转发表查找输出端口（"匹配加动作"）
目标: 以'线速度'完成输入端口处理
排队：如果数据报到达的速度快于交换机构的转发速度
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
链路层
协议
(接收)
交换
机构
物理层:
位级接收
数据链路层 :
例：以太网
参见第5章
Notes: line termination: 线路端接

## Slide 17: 输入端口功能
线路
终端
链路层
协议
(接收)
物理层:
位级接收
数据链路层 :
例：以太网
参见第5章
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
查找
转发
队列
分散交换 :
使用首部字段值，使用输入端口内存中的转发表查找输出端口（"匹配加动作"）
基于目的地的转发：仅基于目的地IP地址转发（传统）
通用转发：基于任何一组首部字段值进行转发

## Slide 18: 基于目的地转发
目的地址范围
11001000 00010111 00010000 00000000
至
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
至
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
至
11001000 00010111 00011111 11111111
其它
链路接口
0
1
2
3
Q: 但如果范围划分得没这么好怎么办?
转发表
4.2 What's inside a router
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding

## Slide 19: 最长前缀匹配
目的地址范围
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
其它
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
例子
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
哪个接口?
哪个接口?
用最长前缀匹配
链路接口
0
1
2
3
4.2 What's inside a router
在查找给定目的地址的转发表条目时使用与目的地址匹配的最长地址前缀
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding

## Slide 20: 最长前缀匹配
稍后在讨论寻址时，我们将很快看到为何使用最长前缀匹配
最长前缀匹配：通常使用三态值内容寻址存储器（TCAM）执行
  内容可寻址: 向TCAM提供地址，不管表的大小在一个时钟周期内检索到地址
  Cisco Catalyst: TCAM中最多可以到~1M路由条目
4.2 What's inside a router
苏州雄立
4.2.1 Input Port Processing and Destination-Based Forwarding
光纤时代匹配速率非常重要！
Notes: 三态内容可寻址存储器(Tenary Content Address Memory)

## Slide 21: 交换机构
transfer packet from input buffer to appropriate output buffer
switching rate: rate at which packets can be transfer from inputs to outputs
  often measured as multiple of input/output line rate
  N inputs: switching rate N times line rate desirable
three types of switching fabrics
内存
memory
总线
纵横
交叉
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
将分组从输入缓冲区传送到恰当的输出缓冲区
交换速率：分组从输入端传送到输出端的速率
  通常以输入/输出线速率的倍数来测量
  N输入：期待的交换速率是N乘以线速率
三种交换结构

## Slide 22: 经内存交换
第一代路由器:
由CPU直接控制交换的传统计算机
分组被拷贝到系统内存
速度受限于内存带宽 (每数据报 2 次总线跨越)
输入
端口
(例如
以太网)
内存
输出
端口
(例如
以太网)
系统总线
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching

## Slide 23: 经总线交换
数据报通过共享总线从输入端口存储器传到输出端口存储器
总线争用: 交换速度受总线带宽限制
32 Gbps 总线, Cisco 5600: 对接入和企业路由器来说速度足够
总线
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
Notes: bus contention (总线竞争)

## Slide 24: 经互连线网络交换
克服总线带宽限制
榕树网络, 纵横交叉式, 其它最初为连接多处理器开发的互连线网络
高级设计 : 将数据报分割成固定长度的块，通过机构交换块
Cisco 12000系列: 通过互连线网络达到交换60Gbps
华为 8000 系列：400G — 4T
crossbar
纵横式/
交叉式
4.2 What's inside a router
4.2.2 Switching
interconnection net
（片内）互联线网络
Notes: banyan network 榕树网

## Slide 25: 输入端口排队
交换机构比输入端口叠加的速度慢->输入队列中可能出现排队
  输入缓冲溢出导致队列时延和分组丢失!
队首(HOL, Head-of-the-Line )阻塞 : 队列前部的排队数据报阻塞了队列中其它数据报的转发
输出端口争用:
只能传输一个红色数据报. 下方的红色分组被阻塞
交换
机构
一次分组转发后: 绿色分组将经历 HOL 阻塞
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 26: 输出端口
当数据报从交换机构中以高于传输速率的速度到达时需要缓冲
调度规则在队列中选择数据报进行传输
线路
端接
链路层
协议
（发送）
交换
机构
数据报
缓冲区
排队
这张幻灯片非常重要!
优先级调度 – 谁获得最佳性能，网络中立性
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?
数据报（分组）可能由于拥塞、缺少缓冲而丢失

## Slide 27: 输出端口排队
通过交换机的到达率超过输出线速时进行缓冲
排队(延迟)和输出端口缓冲区溢出造成丢失！
在时刻 t, 由输入到输出的分组增多
一个分组之后
交换
机构
交换
机构
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 28: 需要多少缓存 ?
RFC 3439 经验法则：平均缓存等于"典型"RTT（比如250毫秒）乘以链路容量 C
  例如, C = 10 Gpbs 链路: 2.5 Gb 缓冲
最近的建议：在 N 条 TCP 流的情况下，所需缓冲数量
4.2 What's inside a router
4.2.4 Where Does Queuing Occur?

## Slide 29: 调度机制
调度: 选择要在链路上发送的下一个分组
FIFO (先进先出) 调度: 按到达队列的顺序发送
  现实世界的例子?
  丢弃策略：如果分组到达满员队列：丢弃谁?
    弃尾: 丢弃刚到达的分组
    优先级: 基于优先级丢弃/删除
    随机: 随机丢弃/删除
队列
（等候区）
分组
到达
分组
离开
链路
（服务器）
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 30: 调度策略：优先级
优先级调度: 发送高优先级队列中的分组
多类别, 带不同优先级
  类别可能依赖于标记或其它首部信息，例如IP源/目标、端口号等
  真实世界举例?
高优先级队列
(等候区)
低优先级队列
(等候区)
到达
分类
离开
链路
(服务器)
1
3
2
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
4
4
到达
离开
服务中
的
分组
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 31: 调度策略：更多
循环(Round Robin) 调度:
多类别
循环扫描分类队列，从每个类别发送一个完整的分组（如果可用）
1
2
3
4
5
5
5
2
3
1
1
3
2
4
4
到达
离开
服务中
的
分组
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling

## Slide 32: 调度策略：更多
加权公平排队（WFQ）:
推广的循环
每个类别在每个周期中获得加权服务量
4.2 What's inside a router
4.2.5 Packet Scheduling
分类
到达
离开
链路
Notes: 加权公平队列

## Slide 33
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 34
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 35
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 36
TELNET
HTTP
FTP
SMTP
DNS
RIP
SNMP
DHCP
TCP
UDP
IP
ICMP
OSPF
ARP
RARP
application layer
transport
layer
network
layer
互联网沙漏
link
layer
ethernet
802.11
SONET
ATM

## Slide 37: 互联网网络层
转发表
主机, 路由器网络层功能:
路由协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP 协议
地址规则
数据报格式
分组处理规则
ICMP 协议
错误报告
路由器"信令"
传输层：TCP、UDP
链路层
物理层
4.3 IP: Internet Protocol
网
络
层
网络层
三大协议

## Slide 38: IPv4 数据报格式
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)
IP 协议
版本号
首部长度
(bytes)
将有效载荷交
付给的上层协议
数据报总
长度 (bytes)
用于分片/
重新组装
最大剩余跳数
(每经一跳路由减一)
e.g. 时间戳,
路径记录,
特定路由器列表.
TCP 开销?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + 应用层开销
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.1 IPv4 数据报格式
按 8 字节
为一个
单位度量
数据"类别"

## Slide 39: IP 数据报分片、重新组装
最大传输单元(MTU) - 链路层帧能承载的最大数据量大小
  不同链路类型有着不同的 MTU
大的 IP 数据报被网内分割 (分片 "fragmented")
  一个数据报分成多个数据报
  在目的端进行"重新装配"
  IP 首部字段用于标识及分片顺序
数据报分片:
入: 一个大数据报
出: 3个较小的数据报
重新装配
…
…
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.2 IPv4 数据报分片
以太网 MTU = 1500

## Slide 40: IP 数据报分片、重新组装
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
一个大数据报分割成
几个较小的数据报
例:
4000 字节数据报
MTU = 1500 字节
1480 字节位于 数据字段中
offset = 1480/8
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.2 IPv4 数据报分片
按 8 字节
为一个
单位度量
 | 总长度(字节) | 数据长度(字节) | FF | 片偏移
原始数据报 | 4000 | 3980 | 0 | 0
数据报片1 | 1500 | 1480 | 1 | 0
数据报片2 | 1500 | 1480 | 1 | 185
数据报片3 | 1040 | 1020 | 0 | 370

## Slide 41: 作业
选做3道
网络层 - 数据平面

## Slide 42
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 43
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
网络层 - 数据平面
- 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 44: IPv4 编址: 介绍
IP 地址: 32 位主机、路由器接口标识
接口: 主机/路由器与物理链路的连接
  路由器通常具有多个接口
  主机通常具有一个或两个接口（例如有线以太网、无线802.11）
IP地址与每个接口关联
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
点分十进制
二进制表示
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
子网
子网
子网

## Slide 45: IPv4 编址: 介绍
Q: 实际中接口是如何连接的？
A: 将在第 6 章中讨论
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A: 有线以太网接口通过以太网交换机连接
A: 无线 WiFi 接口通过 WiFi 基站连接
当前: 无需担心一个接口如何连接到另一个接口（无中间路由器）
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 46: 子 网
IP 地址:
  子网部分 – 高位
  主机部分 – 低位
什么是子网?
  具有相同子网地址的设备接口
  物理上无中间路由器而直连
包含 3 个子网的网络
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
交换机
AP

## Slide 47
秘诀
确定子网
  将每个接口都从其主机或路由器中分离
  产生分离的网络孤岛
每一个分离的独立网络就是一个子网
子网掩码: /24
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
子 网

## Slide 48
多少个?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
子 网

## Slide 49: IPv4 寻址: CIDR
无类别域间路由选则 (CIDR, Classless InterDomain Routing)
  地址的子网部分具有一定长度
  地址格式: a.b.c.d/x, 其中x是地址子网部分的位数
11001000 00010111 00010000 00000000
子网
部分
主机
部分
200.23.16.0/23
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
前缀
点分十进制形式
Notes: 无类别域间路由 CIDR

## Slide 50: IP地址：如何获取？
Q: 主机如何获得IP地址？
系统管理员在文件中硬编码
  Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: 从 DHCP 服务器动态获取地址
  "plug-and-play"
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 51: DHCP: 动态主机配置协议
目标: 当主机加入网络时从网络服务器自动动态获取一个 IP 地址
  可续租使用中的地址
  允许地址重用(在连接/"on"时仅用保留地址)
  支持移动用户加入网络 (第6章)
DHCP 概述:
  主机广播: "DHCP discover" 消息[可选]
  DHCP 服务器响应: "DHCP offer" 消息[可选]
  主机请求 IP 地址: "DHCP request" 消息
  DHCP 服务器发送地址: "DHCP ack" 消息
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
Server: UDP Port 67
Client: UDP Port 68

## Slide 52: DHCP 客户-服务器场景
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
服务器
到达的 DHCP
客户端 需要该
网络的地址
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 53: DHCP 客户-服务器场景
DHCP 服务器: 223.1.2.5
到达
客户端
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I'm a DHCP server! Here's an IP address you can use
Broadcast: OK. I'll take that IP address!
Broadcast: OK. You've got that IP address!
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 54: DHCP: IP 地址之外
DHCP 子网分配 IP 地址之外的反馈:
  客户端第一跳路由器的地址
  DNS服务器的名称和IP地址
  网络掩码(指示地址的网络与主机部分)
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 55: DHCP: 例子
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
内置 DHCP 服
务的路由器
Ethernet 分解出 IP 分解出 UDP 分解出 DHCP
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
连接上的笔记本电脑需要其 IP 地址、第一跳路由器地址、DNS 服务器地址：使用DHCP
DHCP 请求封装在 UDP 中，封装在 IP 中，封装在 802.1 以太网中
局域网上的以太网帧广播 (dest: FFFFFFFFFFFF), 被运行 DHCP 服务的路由器所接收

## Slide 56: DHCP: 例子
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
DHCP 服务器构造包含客户端 IP 地址、客户端第一跳路由器 IP 地址、DNS 服务器名称和 IP 地址的 DHCP ACK
DHCP服务器的封装，转发到客户端的帧，在客户端分解为 DHCP
内置 DHCP 服
务的路由器
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
客户端现在获知了其 IP 地址、DSN服务器的名称和IP地址、第一跳路由器的IP地址

## Slide 57: DHCP: Wireshark 输出 (家庭局域网)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
reply
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
request
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 58: IP 地址: 如何获取?
Q: 网络如何获得 IP 地址的子网部分?
A: 从 ISP 提供商的地址空间中申请分配
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

## Slide 59: 层次编址: 路由汇聚
"Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20"
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
组织 0
组织 7
Internet
组织 1
ISPs-R-Us
"Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16"
200.23.20.0/23
组织 2
.
.
.
.
.
.
层次寻址允许有效广播路由信息
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
层次编址
层次寻址
分层编址
分层寻址
Notes: 路由聚合
路由摘要（route summarization）
Fly by night: 不可信

## Slide 60: 分层寻址: 更明确的路径
ISPs-R-Us有一个更明确的到组织1的路径
"Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20"
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
组织 0
组织 7
Internet
组织 1
ISPs-R-Us
"Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23"
200.23.20.0/23
组织 2
.
.
.
.
.
.
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址
最长前缀匹配使得可以
对组织1进行路由汇聚

## Slide 61: IP 寻址: 再啰嗦几句...
Q: ISP 如何获得地址空间?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers http://www.icann.org/
    分配地址
    管理 DNS
    分配域名, 解决纠纷
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.3 IPv4 寻址

## Slide 62: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
local network
(e.g., home network)
10.0.0/24
rest of
Internet
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 Network Address Translation (NAT)
所有离开本地网络的数据报都具有相同的单一源NAT IP地址：138.76.29.7，不同的源端口号
数据报的源或目标在此网络内时源、目的地址依旧是10.0.0/24
Notes: 网络地址转换

## Slide 63: NAT: network address translation
motivation: local network uses just one IP address as far as outside world is concerned:
    range of addresses not needed from ISP: just one IP address for all devices
    can change addresses of devices in local network without notifying outside world
    can change ISP without changing addresses of devices in local network
    devices inside local net not explicitly addressable, visible by outside world (a security plus)
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 Network Address Translation (NAT)

## Slide 64: NAT: network address translation
implementation: NAT router must:
    outgoing datagrams: replace (source IP address, port #) of every outgoing datagram to (NAT IP address, new port #)
    . . . remote clients/servers will respond using (NAT IP address, new port #) as destination addr
    remember (in NAT translation table) every (source IP address, port #) to (NAT IP address, new port #) translation pair
    incoming datagrams: replace (NAT IP address, new port #) in dest fields of every incoming datagram with corresponding (source IP address, port #) stored in NAT table
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 Network Address Translation (NAT)

## Slide 65: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
sends datagram to
128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
changes datagram
source addr from
10.0.0.1, 3345 to
138.76.29.7, 5001,
updates table
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: reply arrives
dest. address:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
changes datagram
dest addr from
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 Network Address Translation (NAT)

## Slide 66: NAT: network address translation
16-bit port-number field:
  60,000 simultaneous connections with a single LAN-side address!
NAT is controversial:
  routers should only process up to layer 3
  address shortage should be solved by IPv6
  violates end-to-end argument
    NAT possibility must be taken into account by app designers, e.g., P2P applications
  NAT traversal: what if client wants to connect to server behind NAT?
4.3 IP: Internet Protocol
4.3.4 Network Address Translation (NAT)
Notes: NAT 穿透

## Slide 67
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 68
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 69: IPv6: motivation
initial motivation: 32-bit address space soon to be completely allocated.
additional motivation:
  header format helps speed processing/forwarding
  header changes to facilitate QoS
IPv6 数据报格式:
  fixed-length 40 byte header
  no 数据报分片 allowed
4.3 IP: Internet Protocol
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)

## Slide 70: IPv6 数据报格式
priority: identify priority among datagrams in flow
flow Label: identify datagrams in same "flow."
(concept of "flow" not well defined).
next header: identify upper layer protocol for data
data
destination address
(128 bits)
source address
(128 bits)
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits
4.3 IP: Internet Protocol
traffic class

## Slide 71: Other changes from IPv4
checksum: removed entirely to reduce processing time at each hop
options: allowed, but outside of header, indicated by "Next Header" field
ICMPv6: new version of ICMP
  additional message types, e.g. "Packet Too Big"
  multicast group management functions
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 72: Transition from IPv4 to IPv6
not all routers can be upgraded simultaneously
  no "flag days"
  how will network operate with mixed IPv4 and IPv6 routers?
tunneling: IPv6 datagram carried as payload in IPv4 datagram among IPv4 routers
IPv4 source, dest addr
IPv4 header fields
IPv4 datagram
IPv6 datagram
IPv4 payload
UDP/TCP payload
IPv6 source dest addr
IPv6 header fields
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 73: Tunneling
physical view:
IPv4
IPv4
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
logical view:
IPv4 tunnel
connecting IPv6 routers
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 74: Tunneling
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
physical view:
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
logical view:
IPv4 tunnel
connecting IPv6 routers
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
4.3 IP: Internet Protocol

## Slide 75: IPv6: adoption
Google: 8% of clients access services via IPv6
NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable
Long (long!) time for deployment, use
  20 years and counting!
  think of application-level changes in last 20 years: WWW, Facebook, streaming media, Skype, …
  Why?
4.3 IP: Internet Protocol
《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》
http://www.gov.cn/zhengce/2017-11/26/content_5242389.htm

## Slide 76
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
第四章 网络层
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 77
4.1 网络层概述
4.2 路由器工作原理
4.3 IP: 网际协议
4.4 通用转发
  match
  action
  OpenFlow examples of match-plus-action in action
第四章 网络层
https://www.sdnctc.com/
- 数据平面
网络层 - 数据平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 78
通用转发与 SDN
2
3
0100 1101
values in arriving
packet’s header
logically-centralized routing controller
1
control plane
data plane
Each router contains a flow table that is computed and distributed by a logically centralized routing controller
local flow table
headers counters actions
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 79: OpenFlow data plane abstraction
flow: defined by header fields
通用转发: simple packet-handling rules
  Pattern: match values in packet header fields
  Actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  Priority: disambiguate overlapping patterns
  Counters: #bytes and #packets
Flow table in a router (computed and distributed by controller) define router’s match+action rules
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 80: OpenFlow data plane abstraction
flow: defined by header fields
通用转发: simple packet-handling rules
  Pattern: match values in packet header fields
  Actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  Priority: disambiguate overlapping patterns
  Counters: #bytes and #packets
src=1.2.*.*, dest=3.4.5.*  drop
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.*  forward(2)
3. src=10.1.2.3, dest=*.*.*.*  send to controller
* : wildcard
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 81: OpenFlow: Flow Table Entries
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Rule
Action
Stats
Forward packet to port(s)
Encapsulate and forward to controller
Drop packet
Send to normal processing pipeline
Modify Fields
Packet + byte counters
Link layer
网络层
Transport layer
4.4 Generalized Forward and SDN
Notes: Now I’ll describe the API that tries to meet these goals.
81

## Slide 82
Destination-based forwarding:
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port6
Examples
IP datagrams destined to IP address 51.6.0.8 should be forwarded to router output port 6
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
*
*
*
*
22
drop
Firewall:
do not forward (block) all datagrams destined to TCP port 22
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
128.119.1.1
*
*
*
*
drop
do not forward (block) all datagrams sent by host 128.119.1.1
4.4 Generalized Forward and SDN
Notes: Port 22: ssh

## Slide 83
Destination-based layer 2 (switch) forwarding:
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
Examples
layer 2 frames from MAC address 22:A7:23:11:E1:02 should be forwarded to output port 6
22:A7:23:
11:E1:02
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 84: OpenFlow abstraction
Router
  match: longest destination IP prefix
  action: forward out a link
Switch
  match: destination MAC address
  action: forward or flood
Firewall
  match: IP addresses and TCP/UDP port numbers
  action: permit or deny
NAT
  match: IP address and port
  action: rewrite address and port
match+action: unifies different kinds of devices
4.4 Generalized Forward and SDN
≈ broadcast
Notes: flood: 广播

## Slide 85: OpenFlow example
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
match
action
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
match
action
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
match
action
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
Example: datagrams from hosts h5 and h6 should be sent to h3 or h4, via s1 and from there to s2
4.4 Generalized Forward and SDN

## Slide 86
网络层概述:
  data plane
  control plane
路由器工作原理
IP: 网际协议
  数据报格式
  数据报分片
  IPv4 寻址
  network address translation
  IPv6
第四章 summary
通用转发 and SDN
  match plus action
  OpenFlow example
网络层 - 数据平面

## Slide 87: 作业
选做3道
网络层 - 数据平面