## Slide 1: 第三章 传输层
Slides are adapted from those of by J.F Kurose and K.W. Ross with copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 2: 第三章 传输层
本章目标：
了解传输层服务背后的原理：
  多路复用
  可靠的数据传输
  流量控制
  拥塞控制
了解Internet传输层协议：
  UDP：无连接传输
  TCP：面向连接的可靠传输
  TCP拥塞控制

## Slide 3
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
第三章 传输层
传输层

## Slide 4
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 5: 传输服务和协议
提供在不同主机上运行的应用程序进程之间的逻辑通信
在终端系统中运行的传输协议
  发送端：将应用程序消息分段，传递到网络层
  接收端：将段重组成消息，传递到应用层
应用程序可使用多种传输协议
  Internet: TCP和UDP
3.1传输层服务
移动网络
家庭网络
企业
网络
国内或全球ISP
本地或区域ISP
数据中心
网络
内容
供应商
网络
应用
传输
网络
数据链路
物理
应用
传输
网络
数据链路
物理
逻辑端到端传输
Notes: segment: 报文段

## Slide 6: 传输层与网络层
网络层：主机之间的逻辑通信
传输层：进程之间的逻辑通信
  依赖、增强、网络层服务
Ann 家的12个孩子给 Bill 家的12个孩子写信：
主机=家
进程=小孩
应用消息=信封中的信件
传输协议=Ann和Bill 那些分拣(demux)发送给家内兄弟姐妹的人
网络层协议=邮政服务
家庭类比：
3.1传输层服务

## Slide 7: 因特网传输层协议
可靠的有序交付（TCP）
  拥塞控制
  流量控制
  连接设置
不可靠、无序的传递：UDP
  "尽力而为"IP的基本扩展
服务不可用：
  延迟保证
  带宽保证
应用
传输
网络
数据链路
物理
应用
传输
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
网络
数据链路
物理
逻辑端到端传输
3.1传输层服务

## Slide 8
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 9: 多路复用/多路分解
进程
套接字
使用传输头信息投递接收到的
段到正确的套接字
接收端多路分解：
处理来自多个套接字的数据，添
加传输头（稍后用于多路分解）
发送端多路复用：
传输
应用
物理
链接
网络
P2
P1
传输
应用
物理
链接
网络
P4
传输
应用
物理
链接
网络
P3
3.2多路复用和多路分解

## Slide 10: 多路分解的工作原理
主机接收IP数据报
  每个数据报都有源端IP地址、目的端IP地址
  每个数据报携带一个传输层报文段
  每个报文段都有源、目的端口号
主机使用 IP 地址和端口号将报文段定向到适当的套接字
源端口#
目的端口#
32位
应用
数据
（有效荷载）
其它首部字段
TCP/UDP报文段格式
3.2多路复用和多路分解

## Slide 11: 无连接多路分解
回忆：创建的套接字具有主机本地端口号：
当主机接收到UDP报文段时：
  检查报文段中的目的端口
  将UDP报文段定向到具有该端口号的套接字
回忆：创建要发送到 UDP套接字的数据报时必须指定
  目的 IP 地址
  目的端口号
带有相同目的端口号的IP 数据报，但不同的源端 IP 地址和/或源端口号将定向到同一目的端套接字
3.2多路复用和多路分解
DatagramSocket mySocket1 =
newDatagramSocket（12534）；

## Slide 12: 无连接多路分解：示例
DatagramSocket serverSocket
= new DatagramSocket(6428)；
传输
应用
物理
链接
网络
P3
传输
应用
物理
链接
网络
P1
传输
应用
物理
链接
网络
P4
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket（5775）；
DatagramSocket mySocket2
= newDatagramSocket (9157)；
源端口：9157
目的端口：6428
源端口：6428
目的端口：9157
源端口：？
目的端口：？
源端口：？
目的端口：？
3.2多路复用和多路分解

## Slide 13: 面向连接的多路分解
由4元组标识的TCP套接字：
  源IP地址
  源端口号
  目的IP地址
  目的端口号
多路分解：接收端使用所有四个值将报文段定向到正确的套接字
服务器主机可能同时支持多个TCP套接字：
  每个套接字由其自己的4元组标识
web服务器对于每个连接的客户端都使用不同的套接字
  非持续 HTTP 对每次请求都采用不同的套接字
3.2多路复用和多路分解

## Slide 14: 面向连接的多路分解:示例
传输
应用
物理
链接
网络
P3
传输
应用
物理
链接
P4
传输
应用
物理
链接
网络
P2
源IP，端口：A，9157
目的IP，端口：B，80
源IP，端口：B，80
目的端口：A，9157
主机：IP地址A
主机：IP地址C
网络
P6
P5
P3
源IP，端口：C，5775
目的端口：B，80
源IP，端口：C，9157
目的端口：B，80
三个报文段，都指向IP地址：B，
目的端口：80被多路分解到不同的套接字
服务器：IP地址B
3.2多路复用和多路分解

## Slide 15
传输
应用
物理
链接
网络
P3
传输
应用
物理
链接
传输
应用
物理
链接
网络
P2
源IP，端口：A，9157
目的IP，端口：B，80
源IP，端口：B，80
目的端口：A，9157
主机：IP地址A
主机：IP地址C
服务器：IP地址B
网络
P3
源IP，端口：C，5775
目的IP，端口：B，80
源IP，端口：C，9157
目的端口：B，80
P4
多线程服务器
3.2多路复用和多路分解
面向连接的多路分解:示例

## Slide 16
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 17: UDP用户数据报协议[RFC 768]
"无装饰"、"赤裸"的互联网传输协议
"尽力而为"服务，UDP报文段可以是：
  丢失
  乱序交付给应用程序
无连接：
  UDP发送端和接收端之间没有握手
  每个 UDP 报文段独立于其它 UDP 报文段处理
UDP 使用：
  流媒体应用程序（容许错误、速率敏感）
  DNS
  SNMP
UDP 上的可靠传输：
  在应用层增加可靠性
  与具体应用相关的错误恢复！
  在HTTP/3中采用该方法
  基于HTTP/3的google QUIC
3.3无连接传输：UDP
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-quic-http/?include_text=1
Notes: SNMP：simple network management protocol, application layer

## Slide 18: UDP：报文段首部
源端口号
目的端口号
32位
应用
数据
（有效荷载）
UDP报文段格式
长度
校验和
长度：UDP 报文段(包括首部)的字节数
无连接创建(会增加延迟)
简单：发送端、接收端均无连接状态
首部长度小
无拥塞控制：UDP 可以根据需要爆发运行
为什么要有 UDP？
3.3无连接传输：UDP

## Slide 19: UDP校验和
发送端：
将报文段内容（包括首部域）视为16位整数序列
校验和：报文段内容的和（补码和）
发送端将校验和的值放入UDP 校验和字段
接收端：
计算接收报文段的校验和
检查计算得到的校验和是否等于校验和字段值：
  否 —— 检测到错误
  是 —— 未检测到错误，但还是可能有错误？稍后再论…
目标：检测传输后报文段中的"错误"（如位翻转）
3.3无连接传输：UDP

## Slide 20: Internet校验和：示例
*查看在线互动练习了解更多示例：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
3.3无连接传输：UDP
https://www.cnblogs.com/noble/p/4144139.html
示例：添加两个16位整数
和
校验和
注意：回卷时在求和结果中需要添加最高位后再进行求和
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
回卷
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit
wrapped around
carryout: 进位

## Slide 21
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
第三章 传输层
传输层

## Slide 22: 可靠数据传输原理
在应用、传输、链路层中很重要
  位列网络话题的头十重要的清单中！
3.4可靠数据传输原理
发送
进程
数据
数据
可靠信道
接受
进程
传输
层
应用
层
Notes: characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 23: 可靠数据传输原理
3.4可靠数据传输原理
发送
进程
数据
数据
可靠信道
接受
进程
传输
层
应用
层
在应用、传输、链路层中很重要
  位列网络话题的头十重要的清单中！
Notes: characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 24: 可靠数据传输原理
3.4可靠数据传输原理
发送
进程
数据
数据
可靠信道
接受
进程
传输
层
应用
层
在应用、传输、链路层中很重要
  位列网络话题的头十重要的清单中！
Notes: characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 25: 可靠数据传输原理
3.4可靠数据传输原理
发送
进程
数据
数据
可靠信道
接受端
进程
传输
层
应用
层
不可靠信道
（a） 可靠服务的抽象
（b） 可靠服务的实现
网络
层
在应用、传输、链路层中很重要
  位列网络话题的头十重要的清单中！
Notes: characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 26: 可靠数据传输原理
（a） 可靠服务的抽象
3.4可靠数据传输原理
发送
进程
数据
数据
可靠信道
接受端
进程
传输
层
应用
层
不可靠信道
数据
数据
可靠数据
传输协议
（发送端）
可靠数据
传输协议
（接收端）
rdt_发送（）
传送数据（）
发送（）
rdt_rcv（）
网络
层
可靠数据传输协议的复杂性将（极度）依赖于不可靠信道的特性（丢失、损坏、乱序数据？）
发送
进程
数据
数据
接受
进程
（b） 可靠服务的实现
在应用、传输、链路层中很重要
  位列网络话题的头十重要的清单中！
Notes: characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 27: 可靠数据传输协议（rdt）：入门
发送端
侧
接受端
侧
rdt_send（）：从上层调用（例如由应用程序调用）。将数据传递给
接收端的上层
udt_send（）：由rdt调用，
通过不可靠信道传送分组
到接收端
rdt_rcv（）：当分组到达通道的接收端时调用
deliver_data（）：由rdt调用将数据传递到上层
3.4可靠数据传输原理
RDT可靠数据传输协议的实现
RDT可靠数据传输协议的实现
rdt_send（ ）
deliver_data（ ）
udt_send ( )
rdt_rcv（）
不可靠信道
数据
接收
进程
发送
进程
数据
不可靠信道上的双向通信
数据
小包裹
数据
首部
数据
首部

## Slide 28: 可靠的数据传输：入门
我们将：
增量开发可靠性数据传输协议（rdt）的发送端和接收端
只考虑单向数据传输
  但是控制信息会双向流动！
在发送端、接收端使用有限状态机（FSM）
状态
1
状态
2
导致状态转换的事件
状态转换采取的动作
状态：当处于此"状态"时下一个状态由下一个事件唯一确定
事件
动作
3.4可靠数据传输原理

## Slide 29: rdt1.0：可靠信道上的可靠传输
基本渠道完全可靠
  无位错误
  无数据包丢失
发送端和接收端的单独FSM：
  发送端将数据发送到底层通道
  接收端从底层通道读取数据
发件端
接受端
3.4可靠数据传输原理
等待上
层调用
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
extract (packet,data)
deliver_data(data)
等待下
层调用
rdt_rcv(packet)

## Slide 30: rdt2.0:有位错误的信道
底层信道在分组中可能存在位翻转
  使用校验和检测位错误
问题：如何从错误中恢复：
  确认（acknowledgements）：接收端显式地告诉发送端接收到的分组OK
  否定应答(NAK)：接收端显式地告诉发送端分组有错误
  发送端在收到NAK时重传分组
RDT2.0的新机制（超越RDT1.0）：
  错误检测
  反馈：控制信息（ACK，NAK）自接收端 → 发送端
3.4可靠数据传输原理
人类谈话时如何从"错误"中恢复？
有错时重复一遍
Notes: Acknowledge 确认

## Slide 31: rdt2.0: FSM规范
3.4可靠数据传输原理
发送端
接受端
等待上
层的调用
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isNAK(rcvpkt)
等待
ACK 或 NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
等待下
层的调用
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L

## Slide 32: rdt2.0: FSM规范
3.4可靠数据传输原理
发送端
接受端
注意：接收端的"状态"（接收端是否正确地收到了消息？）不为发送端所知，除非以某种方式将状态从接收端传递到发送端
因此我们需要一个协议！
Wait for call from above
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isNAK(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
Wait for call from below
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L

## Slide 33: rdt2.0: 无错运行
3.4可靠数据传输原理
发送端
接受端
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 34: rdt2.0: 有错场景
3.4可靠数据传输原理
接受端
发送端
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 35: rdt2.0 有一致命的缺陷！
如果 ACK/NAK 损坏会发生什么情况？
发送端不知道接收端发生了什么！
不能只重传：可能重复
处理重复项：
如果ACK/NAK已损坏，则发送程序重新传输当前分组
发送端将序号添加到每个分组
接收端丢弃(不投递)重复的分组
停等
发送端发送一个分组，
然后等待接收端响应
3.4可靠数据传输原理

## Slide 36: rdt2.1：发送端处理含混的ACK/NAK
3.4可靠数据传输原理
Wait for call 0 from above
Wait for ACK or NAK 0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
Wait for
call 1 from above
Wait for ACK or NAK 1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
L
Notes: garbley gook
gobbledygook

## Slide 37: rdt2.1：接收端，处理含混的ACK/NAK
3.4可靠数据传输原理
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 38: rdt2.1：讨论
发送端：
添加序号到分组
两个序号 (0,1) 就够了, 为什么？
必须检查收到的 ACK/NAK 是否损坏
两倍的状态
  状态必须"记住"等待的分组是否具有序号 0 或 1
接收端：
必须检查收到的分组是否重复
  状态指示等待的分组序号是 0 还是 1
注意：接收端不知道它的最后一个 ACK/NAK 是否在发送端处顺利接收到
3.4可靠数据传输原理

## Slide 39: rdt2.2: 无NAK协议
与 rdt2.1 相同的功能，仅使用 ACK
代替NAK，接收端发送 ACK 以确认最后接收到的分组是否正常
  接收端必须明确包含被确认的分组的序号
发送端收到的 ACK 复本导致与 NAK 相同的操作：重传当前分组
3.4可靠数据传输原理
正如我们将看到的，TCP使用这种方法是无NAK的

## Slide 40: rdt2.2：发送端、接收端报文段
3.4可靠数据传输原理
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
sender FSM
fragment
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 41: rdt3.0：有错误和丢失的信道
新假设：底层通道也可能丢失分组（数据、ACK）
  校验和，序号，ACK，重传会有帮助…但还不够
方法：发送端等待ACK的"合理的"时间量
如果此时间内未收到ACK,则重传
如果分组 (或ACK) 只是延迟 (没有丢失)：
  重传将导致重复，但序号已经能够处理这种情形
  接收端必须指明被 ACK 的分组的序号
需要倒计时的时钟
3.4可靠数据传输原理
人类如何处理会话中丢失的发送端到接收端的词语？

## Slide 42: rdt3.0 发送端
3.4可靠数据传输原理
Wait for ACK0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Wait for
call 1 from above
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
stop_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
Wait for
call 0from above
Wait for ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
L

## Slide 43: 运行中的 rdt3.0
发送端
接受端
（a） 无丢失
发送端
接受端
（b） 分组丢失
3.4可靠数据传输原理
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
pkt1
ack1
ack0
ack0
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
pkt1
X
loss
pkt1
timeout
resend pkt1

## Slide 44: 运行中的 rdt3.0
发送端
接受端
（c） 确认丢失
发送端
接受端
（d） 过早超时/确认延迟
3.4可靠数据传输原理
rcv pkt1
send ack1
(检测到重复)
pkt1
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
ack1
X
loss
pkt1
timeout
resend pkt1
rcv pkt1
send ack1
(检测到重复)
pkt1
rcv pkt1
send ack0
rcv ack0
send pkt1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
ack0
pkt1
timeout
resend pkt1
ack1
send ack1
send pkt0
rcv ack1
pkt0
ack1
ack0
send pkt0
rcv ack1
pkt0
rcv pkt0
send ack0
ack0
rcv pkt0
send ack0
(检测到重复)

## Slide 45: rdt3.0 的性能
rdt3.0 尽管传输正确，但性能很差
例如：1Gbps链路，15ms传播延迟，8000比特分组：
Usender ：利用率 —— 发送忙时间的占比
如果RTT=30毫秒，每30毫秒1KB分组: 在 1 Gbps 链路上跑 33kB/秒 的吞吐量
网络协议限制了物理资源的使用！
3.4可靠数据传输原理
Dtrans =
L
R
8000 bits
109 bits/sec
=
=
8 微秒
Notes: ms: millisecond 毫秒 = 0.001 second
microsecond微秒=0.000001 second

## Slide 46: rdt3.0: 停等操作
分组的第一个比特被传输，t=0
发送端
接受端
RTT
分组的最后一比特被传输，t=L/R
分组的第一个比特到达
分组的最后一比特到达，发送ACK
确认到达，发送下一个分组
t=RTT+L/R
3.4可靠数据传输原理

## Slide 47: 流水线协议
流水线：发送端允许多个尚未被确认的分组"在飞"
  序号的范围必须增加
  发送端和/或接收端缓冲
流水线协议的两种通用形式：回退N步，选择重传
3.4可靠数据传输原理

## Slide 48: 流水线：提高利用率
发送分组的第一个比特，t=0
发送端
接受端
RTT
发送分组的最后一比特，t=L/R
分组的第一个比特到达
分组的最后一比特到达，发送ACK
确认到达，发送下一波
分组，t=RTT+L/R
第2分组的最后一比特到达，发送ACK
第3分组的最后一比特到达，发送ACK
三分组流水线使
利用率乘 3 增加！
3.4可靠数据传输原理
81

## Slide 49: 流水线协议：概述
回退N步：
发送端最多可以有N个未确认的分组在管道中
接收端仅发送累积确认
  若有空隙则不确认
发送端对旧的未确认的分组使用定时器
  当定时器超时，重传所有未确认的分组
选择重传：
发送端最多可以有N个未确认的分组在管道中
对每个分组接收端发送各自的确认
发送端为每个未确认的分组维护定时器
  当定时器超时，仅重传未确认的分组
3.4可靠数据传输原理

## Slide 50: 回退N步：发送端
k 比特序号位于分组首部
"窗口"最多到N个连续未确认的分组
3.4可靠数据传输原理
已经
确认
发送，不是yetack'ed
可用，尚未发送
不可用
窗口大小
N个
下一个
ACK (n)：确认直到包括序号n的所有分组 —— "累积ACK"
  可能会收到 ACK 复本 (参见接收端)
只对最早未确认的分组进行倒计时
timeout(n)：重传窗口中从n开始及所有具有更高序号的分组
发送基数

## Slide 51: 回退N步：发送端扩展的FSM
3.4可靠数据传输原理
Wait
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L

## Slide 52: 回退N步：接收端扩展FSM
仅确认：始终确认已正确接收且按序的最高分组序号
  可能生成ack复本
  只需记住预期序列号
失序分组：
  丢弃(不缓冲): 接收端没有缓冲！
  以顺序的最高序号再次确认
3.4可靠数据传输原理
Wait
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
udt_send(sndpkt)
any other event
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L

## Slide 53: 运行中的回退N步
发送 pkt0
发送 pkt1
发送 pkt2
发送 pkt3
（等待）
发送端
接受端
接收 pkt0，发送 ack0
接收 pkt1，发送 ack1
接收 pkt3，丢弃，
(再)发送 ack1
接收 ack0，发送 pkt4
接收 ack1，发送 pkt5
pkt 2超时
发送 pkt2
发送 pkt3
发送 pkt4
发送 pkt5
X
损失
接收pkt4，丢弃，
(再)发送 ack1
接收pkt5，丢弃，
(再)发送 ack1
rcv pkt2，交付，发送 ack2
rcv pkt3，交付，发送 ack3
rcv pkt4，交付，发送 ack4
rcv pkt5，交付，发送 ack5
忽略ack复本
0 1 2 3 4 5 6 7 8
发送端窗口（N=4）
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.4可靠数据传输原理

## Slide 54: 选择重传
接收端单独确认所有正确接收到的分组
  根据需要缓冲分组，最终按顺序交付到上层
发送端仅重新发送未收到ACK的分组
  发送端对每个未确认的分组倒计时
发送端窗口
  N 个连续的序号
  限制已发送未确认分组的序号数量
3.4可靠数据传输原理

## Slide 55: 选择重传：发送端，接收端窗口
nextseqnum
3.4可靠数据传输原理
已被
确认
已发送
还未确认
可用，尚未发送
不可用
窗口大小
N
send_base
窗口大小
N
不可用
期待, 但
尚未收到
失序(已缓冲)
且已确认
可接受的
(在窗口内)
（b）接收端的序号视图
rcv_base
（a） 发送端的序号视图

## Slide 56: 选择重传
来自上层的数据：
如果下一个可用序号位于窗口中,则发送分组
timeout (n)：
重发分组 n，重启定时器
[sendbase,sendbase+N]中的ACK(n):
收到时标记分组 n
如果 n 是最小未确认分组, 则将窗口基数提高到下一未确认序号
发送端
[rcvbase，rcvbase+N-1]中的分组n
发送 ACK(n)
失序：缓冲
按序：交付(也交付已缓冲, 顺序的分组), 将窗口推进到下一未收到的分组
[rcvbase-N，rcvbase-1] 中的分组n
ACK(n)
其它：
忽略
接受端
3.4可靠数据传输原理

## Slide 57: 运行中的选择重传
发送 pkt0
发送 pkt1
发送 pkt2
发送 pkt3
（等待）
接收 pkt0，发送 ack0
接收 pkt1，发送 ack1
接收 pkt3，缓冲，
发送 ack3
接收 ack0, 发送 pkt4
接收 ack1, 发送 pkt5
pkt 2超时
发送pkt2
X
损失
接收 pkt4，缓冲，
发送 ack4
接收 pkt5，缓冲，
发送 ack5
接收 pkt2；交付pkt2，
pkt3、pkt4、pkt5；发送 ack2
记录ack3到达
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
记录ack4到达
记录ack5到达
Q： 当ack2到达时会发生什么？
3.4可靠数据传输原理
发送端
接受端
发送端窗口（N=4）

## Slide 58: 选择重传：困境
例子：
序号：0、1、2、3
窗口大小=3
接收端窗口
（收到后）
发送端窗口
（收到后）
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
超时
重传 pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
将接受为序号
为 0 的分组
（b） 哦噢！
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
将接受为序号
为 0 的分组
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
（a） 没问题
接收端看不到发送端。
两种情况下的接收端行为相同！
出错有些离奇了！
  接受端在两种情况下看不到区别！
  重复数据在（b）中接受为新的数据
Q： 如何确定序号大小和窗口大小之间的关系来避免（b）中的问题？
3.4可靠数据传输原理

## Slide 59: 附加幻灯片：python 环境
找到python的安装位置, 通常类似 "D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64", 将之添加到环境变量 PATH 中
以管理员身份运行命令 cmd
在命令行中输入 "python -m pip install -U pip", 回车后执行该命令来升级python的安装包程序
运行命令 "pip install -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple matplotlib" 安装 matplot 库到 python 开发环境中
其它可替代的镜像网站:
  https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple
  https://pypi.douban.com/simple
  https://pypi.mirrors.opencas.cn/simple
Transport Layer
https://docs.microsoft.com/zh-cn/visualstudio/python/tutorial-working-with-python-in-visual-studio-step-00-installation?view=vs-2019

## Slide 60: Homework
用 python 实现 UDP 的16位校验和，并用该程序验算课本3.3.2节的计算
第三章后作业选做2题
Transport Layer

## Slide 61
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 62
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
    分段结构
    可靠的数据传输
    流量控制
    连接管理
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 63: TCP: 概述 RFCs: 793,1122,2018,5681,7323
全双工数据：
  同一连接中的双向数据流
  MSS：最大段大小
面向连接：
  握手（交换控制消息）初始化数据交换前的发送端和接收端状态
流量控制：
  发送端不会溢出接收端
点对点：
  一个发送端，一个接收端
可靠、有序的字节流：
  没有"消息边界"
流水线：
  TCP 拥塞和流控制设置窗口大小
3.5面向连接的传输：TCP
Notes: 链路层 MTU : Maximum Transmission Unit

## Slide 64
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
    分段结构
    可靠的数据传输
    流量控制
    连接管理
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 65: TCP 段结构
IP 首部
IP 数据
TCP 首部
TCP 数据
源端口号
目的端口号
32 位
应用
数据
（可变长度）
序 号
确认号
接收窗口
Urg 数据指针
校验和
F
S
R
P
A
U
首部
长度
未
使用
选项（可变长度）
URG：紧急数据
（一般不使用）
确认：确认号
有效
PSH：现在推送数据
（一般不使用）
RST, SYN, FIN：
连接设置
(创建、拆卸命令)
希望接受的
字节数 (rwnd)
按数据字节计数
（不是段数！）
因特网
校验和
(UDP中)
3.5面向连接的传输：TCP
HLEN
4
RSVD
4
ECE
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
标志字段
ECE
CWR
CWR&ECE：
显式拥塞
通知（3.7.2）
CWR
ECE
应用程序发送到TCP套接字的数据
紧急数据
(一般不使用)
流
控制
Notes: not used (4)

## Slide 66: 三次握手
TCP要求在数据传输开始之前建立连接。
要建立或初始化连接，两个主机必须同步其初始序列号（iSN）。
连接创建
三次握手
A
B
连接拆除
2次双向握手
A
B
发送SYN
(seq=x ctl=SYN)
收到SYN
收到SYC
发送SYN，ACK
(seq=y ack=x+1
ctl=SYN, ACK)
创建成功
(seq=x+1 ack=y+1
ctl=ACK)
3.5面向连接的传输：TCP
稍后在连接管理中详细描述…
Syn
Syn + Ack
Ack
Fin
Ack
Fin
Ack

## Slide 67: TCP 序号、确认号
序号：
  报文段中数据的第一个字节的字节流"数“
确认号：
  期望来自另一端的下一字节的序号
  累积确认
Q: 接收端如何处理失序段
  A： TCP规范没有说明, 由实现者处理
源端口#
目的端口#
序 号
确认号
校验和
rwnd
urg指针
传入到发送端的报文段
A
发送
且确认
已发未确认
("飞行中“)
可用但
未发送
不可用
窗口大小
N
  发送端序号空间
源端口#
目的端口#
序 号
确认号
校验和
rwnd
urg指针
发送端传出的报文段
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 68: TCP 序号、确认号
用户
敲入
'C'
主机确认收到
回显'C'
主机确认
收到'C'，
回显'C'
简单的telnet场景
主机 B
主机 A
Seq=42，ACK=79，data='C'
Seq=79，ACK=43，data='C'
Seq=43, ACK=80
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 69: TCP 往返时间、超时
Q：如何设置TCP超时值？
比 RTT 长
  但 RTT 不断变化
太短：过早超时，导致不必要的重传
太长：对报文段的丢失反应慢
Q：如何估计RTT？
SampleRTT：从报文段传输开始到收到ACK的测定时间
  忽略重传的部分
SampleRTT不断变化, 需要RTT的估计值"更平滑"
  平均几个最近的测量值，不仅仅是使用当前的 SampleRTT
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 70: TCP 往返时间、超时
指数加权移动平均
过往样本的影响按指数快速递减
典型值：α=0.125
RTT: gaia.cs.umass.edu 到 fantasia.eurecom.fr
sampleRTT
EstimatedRTT
时间（秒）
3.5面向连接的传输：TCP
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
RTT (milliseconds)

## Slide 71: TCP 往返时间、超时
超时间隔：EstimatedRTT 加上"安全余量"
  EstimatedRTT 大的变化：需要更大的安全余量
由 EstimatedRTT 估计 SampleRTT 的偏差：
（通常 β=0.25）
timeoutiterval=EstimatedRTT+4*DevRTT
估计的 RTT
"安全余量"
*查看在线互动练习了解更多示例：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
3.5面向连接的传输：TCP
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|

## Slide 72
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
    分段结构
    可靠的数据传输
    流量控制
    连接管理
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 73: TCP 可靠数据传输
在主机到主机的IP 数据报不可靠投递之上，TCP 创建进程到进程的报文段之可靠传输
  报文段流水线
  累积确认
  单重传定时器
重传由以下触发：
  超时事件
  复本确认
首先考虑简化的 TCP 发送端：
  忽略重复的确认复本
  忽略流量控制、拥塞控制
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 74: TCP 发送端事件
事件：从应用程序接收到数据
按序号创建报文段
序号是报文段中第一个数据字节的字节流数字
如果定时器未运行则启动之
  将定时器看作是最早未确认的报文段
  过期间隔：TimeOutInterval
事件：超时
重传导致超时的报文段
重启定时器
事件：接收到 ACK
如果 ACK 确认先前未确认的报文段
  更新哪些已确认
  如果仍有未确认的报文段，则启动定时器
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 75: TCP发送端（简化）
3.5面向连接的传输：TCP
等待
事件
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
重传最小序号的未确认报文段
启动定时器
超时
if（ y>SendBase ）{
SendBase = y
/* SendBase–1：最后一个累积确认字节 */
if（当前还有未确认报文段 ）
启动定时器
else
停止定时器
}
接收到 ACK，ACK字段值为 y
创建报文段，序号： NextSeqNum
将报文段传递到 IP（即"发送"）
NextSeqNum=NextSeqNum+ length(data)
if（ 定时器当前未运行 ）
启动定时器
从上层应用程序收到数据

## Slide 76: TCP: 重传场景
SendBase=92
丢失确认场景
主机 B
主机 A
Seq=92，8 比特数据
ACK =100
Seq=92，8 比特数据
X
超时
ACK =100
过早超时
主机 B
主机 A
Seq=92，8 比特数据
ACK =100
Seq =92，8
比特数据
超时
ACK=120
Seq=100，20 比特数据
ACK=120
SendBase =100
SendBase =120
SendBase =120
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 77: TCP: 重传场景
X
累积确认
主机 B
主机 A
Seq=92，8 比特数据
ACK =100
Seq=120，15 比特数据
超时
Seq=100，20 比特数据
ACK=120
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 78: TCP ACK生成建议[RFC 5681]
接收端事件
期待序号的报文段顺序到达，
直到预期序号的所有数据列已被确认
期待序号的报文段顺序到达，
预期结果。另一报文段 ACK 在等待传输
大于期待序号的乱序报文段到达,
检测到间隔
部分或完全填充间隔的报文段
到达
TCP 接收端动作
延迟确认，等待下一报文段
500毫秒。如果没有下一报文段，
发送确认
立即发送单个累积 ACK，从而
确认两个按序到达的报文段
立即发送 ACK 复本，
指示下一个期待字节的序号
立即发送ACK，前提是该报文
段起始于间隔的最低端
3.5面向连接的传输：TCP
Notes: duplicate ACK: 冗余ACK，ACK复本

## Slide 79: TCP 快重传
超时时间相对较长：
  重发丢失分组前的长时延
通过 ACK 复本检测丢失的报文段
  发送端常常盲发多个报文段
  如果报文段丢失，可能会有多个ACK复本，因此将连续三个重复 ACK 当作报文段丢失的指示标志
如果发送端收到相同数据的3个ACK复本("三复本ACK"), 重发具有最小序号的未确认报文段
未确认报文段可能丢失, 立即进行重传而不是继续等待超时重传
TCP快速重传
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 80: TCP 快重传
X
发送方收到三复本
ACK后快重传
主机 B
主机 A
Seq=92，8 比特数据
ACK =100
超时
ACK =100
ACK =100
ACK =100
Seq=100，20 比特数据
Seq =100，20 比特数据
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 81
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
    分段结构
    可靠的数据传输
    流量控制
    连接管理
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 82: TCP 流控制
应用
进程
TCP 套接字
接收端缓冲
TCP
代码
IP
代码
应用
操作系统
接收端协议栈
应用程序
从TCP套接字缓冲区中
复制/删除数据…
…比TCP接收端
交付速度慢
(发送端正在发送)
来自发送端
接收端控制发送端，所以发送端不会因为传输太多、太快而溢出接收端的缓冲区
流量控制
3.5面向连接的传输：TCP
Q： 如果网络层交付数据的速度快于应用层从套接字缓冲区中移除数据的速度，会发生什么情况？
网络层将IP数据报的负载交付到TCP套接字的缓冲区
零拷贝
Notes: 在此介绍一下 zero-copy

## Slide 83: TCP 流控制
缓冲数据
可用缓冲区空间
接收窗口
RCV缓冲器
TCP段有效负载
至应用进程
TCP接收端通过包含在接收端到发送端的报文段的TCP首部中的rwnd值来"广告"可用缓冲区空间大小
  通过套接字选项设置RcvBuffer 大小（典型缺省值为 4096 字节）
  很多操作系统自动调整缓冲区
发送端将未确认("飞行中")数据的数量限制为接收端的 rwnd 值
确保接收缓冲区不会溢出
TCP
接收端缓冲
3.5面向连接的传输：TCP
源端口号
目的端口号
应用
数据
（可变长度）
序 号
确认号
接收窗口
Urg数据指针
校验和
F
S
R
P
A
U
首部
长度
未
使用
选项（可变长度）
ECE
CWR

## Slide 84
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
    分段结构
    可靠的数据传输
    流量控制
    连接管理
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 85: 连接管理
在交换数据之前，发送端/接收端"握手"：
呼应建立连接（双方都知道对方愿意创建连接）
就连接参数达成一致
连接状态：ESTAB
连接变量：
  在服务端、客户端
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer 大小
应用层
网络层
连接状态：ESTAB
连接变量：
  在服务端、客户端seq # client-to-server
  server-to-client
rcvBuffer 大小
应用层
网络层
3.5面向连接的传输：TCP
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

## Slide 86: 呼应建立连接
Q: 双向握手在网络中是否始终有效？
可变延迟
由于消息丢失而重传的消息( 例如，req_conn(x) )
消息重新排序
"看"不到另一方
双向握手：
我们谈谈
好 啊
ESTAB
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 87: 呼应建立连接
双向握手失败场景：
3.5面向连接的传输：TCP
retransmit
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
半开连接!
(无客户端!)
client terminates
server
forgets x
connection
x completes
retransmit
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
data(x+1)
retransmit
data(x+1)
accept
data(x+1)
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
client terminates
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
accept
data(x+1)
connection
x completes
server
forgets x
实战技巧:
login 线程

## Slide 88: TCP 三次握手
SYNbit=1，Seq=x
选择init seq num，x
发送TCP同步消息
埃斯塔布
SYNbit=1，Seq=y
ACKbit=1；ACKnum=x+1
选择init seq num，y
发送TCP SYNACK
消息，acking SYN
ACKbit=1，ACKnum=y+1
接收到的SYNACK（x）
表示服务器处于活动状态；
为SYNACK发送ACK；
此段可能包含
客户端到服务器数据
收到确认（y）
表示客户端处于活动状态
同步发送
埃斯塔布
同步接收
客户端状态
低收入学校的教师培养
服务器状态
低收入学校的教师培养
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 89: TCP 三次握手
3.5面向连接的传输：TCP
closed
L
listen
SYN
rcvd
SYN
sent
ESTAB
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
SYN(seq=x)
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
SYN(x)
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
create new socket for
communication back to client
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
ACK(ACKnum=y+1)
ACK(ACKnum=y+1)
L

## Slide 90: TCP: 关闭连接
客户端和服务器端各自关闭其连接
  发送 FIN 位为1的 TCP 报文段
用 ACK 响应接收到的 FIN
  接收 FIN 时，ACK 可以与自己的 FIN 组合
可以同时处理 FIN 交换
3.5面向连接的传输：TCP

## Slide 91: TCP: 关闭连接
3.5面向连接的传输：TCP
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
wait for server
close
can still
send data
can no longer
send data
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
can no longer
send but can
receive data
clientSocket.close()
client state
server state
ESTAB
ESTAB

## Slide 92
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 93: 拥塞控制原理
拥塞：
通俗地说法: “太多的源太快发送太多的数据导致网络无法处理"
不同于流量控制！
表现形式：
  丢失分组(路由器缓冲区溢出)
  长时延(路由器缓冲队列)
十大难题之一！
3.6 拥塞控制原理
Notes: manifestation – 表现形式

## Slide 94: 拥塞的原因/成本：场景 1
脚本：
两个发送端，两个接收端
一个路由器，无限缓冲区
输出链路容量：R
无重传
最大每连接吞吐量：R/2
由于到达率接近容量而造成的大延误
Q： 当到达R/2时，到达率是多少？
3.6 拥塞控制原理
unlimited shared output link buffers
Host A
Host B
吞吐量: lout
R/2
R/2
lout
lin
R/2
delay
lin
原始数据: lin

## Slide 95: 拥塞的原因/成本：场景2
一个路由器，有限缓冲区
超时数据包的发送端重新传输
  应用层输入=应用层输出：lin=lout
  传输层输入包括重传：linlin
有限共享输出链路缓冲区
主机A
林：原始数据
主机B
鲁特
l'in：原始数据，加上重新传输的数据
'
3.6 拥塞控制原理

## Slide 96: 拥塞的原因/成本：场景2
理想化：完美的知识
仅当路由器缓冲区可用时发送
右/右
右/右
鲁特
林
有限共享输出链路缓冲区
林：原始数据
鲁特
l'in：原始数据，加上重新传输的数据
复制
可用缓冲空间！
主机B
霍斯塔
3.6 拥塞控制原理

## Slide 97: 拥塞的原因/成本：场景2
理想化：一些完美的知识
由于缓冲区已满，数据包可能丢失（丢弃在路由器上）
发送端知道数据包何时被丢弃：仅在已知数据包丢失时重新发送
林：原始数据
鲁特
l'in：原始数据，加上重新传输的数据
复制
没有缓冲区！
主机B
主机A
3.6 拥塞控制原理

## Slide 98: 拥塞的原因/成本：场景2
理想化：一些完美的知识
由于缓冲区已满，数据包可能丢失（丢弃在路由器上）
发送端知道数据包何时被丢弃：仅在已知数据包丢失时重新发送
林：原始数据
鲁特
l'in：原始数据，加上重新传输的数据
可用缓冲空间！
主机B
主机A
右/右
右/右
林
鲁特
在R/2发送时，有些包是重传的，但渐近goodput仍然是R/2（为什么？）
3.6 拥塞控制原理

## Slide 99: 拥塞的原因/成本：场景2
林
鲁特
莱茵
复制
可用缓冲空间！
超时
主机B
右/右
右/右
林
鲁特
当以R/2发送时，一些包被重传，包括被传送的重复包！
现实场景：发送副本
由于缓冲区已满，数据包可能会丢失、丢弃在路由器上—需要重新传输
但发送时间可能会提前超时，发送两个副本，这两个副本都已发送
主机A
3.6 拥塞控制原理

## Slide 100: 拥塞的原因/成本：场景2
右/右
鲁特
当以R/2发送时，一些包被重传，包括被传送的重复包！
拥堵的"代价"：
为给定的"goodput"做更多的工作（再培训）
不需要的重传：链路携带多个pkt副本
  减产
右/右
林
真实：复制
由于缓冲区已满，数据包可能会丢失、丢弃在路由器上
发送端提前超时，发送两份副本，两份都已送达
3.6 拥塞控制原理

## Slide 101: 拥堵原因/成本：情景3
四个发送端
多跳路径
超时/重传
Q: what happens as and increase ?
有限共享输出链路缓冲区
主机A
鲁特
主机B
主机C
主机D
林：原始数据
l'in：原始数据，加上重新传输的数据
A: as red increases, all arriving blue pkts at upper queue are dropped, blue throughput g 0
R3号
R1级
R2型
4兰特
3.6 拥塞控制原理

## Slide 102: 拥堵原因/成本：情景3
拥堵的另一个"代价"：
当数据包丢失时，任何用于该数据包的"上游"传输容量都被浪费了！
C/2号
C/2号
鲁特
林'
3.6 拥塞控制原理
Notes: upstream: 上游

## Slide 103
3.1 传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接传输：UDP
3.4 可靠数据传输原理
3.5 面向连接的传输：TCP
3.6 拥塞控制原理
3.7 TCP拥塞控制
传输层
第三章 传输层

## Slide 104: TCP拥塞控制：加增乘减
方法：sender提高传输速率（窗口大小，cwnd），探测可用带宽，直到发生丢失
  附加增加：每RTT增加1 ms，直到检测到丢失
  乘性减少：损失后削减一半
cwnd:TCP发送端
拥塞窗口大小
艾米德锯齿
行为：探究
对于带宽
增加窗口大小…
…. 直到损失发生（然后把窗户切成两半）
时间
3.7 TCP拥塞控制
艾米德
最大段大小
"艾米德"
也称为"避免拥堵"

## Slide 105: TCP拥塞控制：详细信息
发送端限制传输：
cwnd是动态的，感知网络拥塞的功能
TCP发送速率：
大致如下：sendcwnd bytes，等待RTT确认，然后再发送更多字节
最后一个字节
告知收到
已发送，未被跟踪
（"飞行中"）
cwnd公司
发送的最后一个字节
发送端序列号空间
字节/秒
可用但未使用
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 106: TCP慢速启动
当连接开始时，按指数增加速率，直到第一个丢失事件：
  初始值Wnd=1 ms
  每RTT加倍
  通过对接收到的每个ACK递增cwnd来完成
摘要：初始速率很慢，但呈指数级增长
主机A
一段
主机B
RTT公司
时间
两段
四段
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 107: TCP：检测，对损失做出反应
超时指示的丢失：
  cwnd设置为1 ms；
  窗口然后以指数方式（如慢启动）增长到阈值，然后以线性方式增长
由3个重复的ack指示的丢失：TCP RENO
  dup ack表示网络能够传送某些段
  cwnd被切成半个窗口，然后线性增长
TCP Tahoe总是将cwnd设置为1（超时或3个重复确认）
3.7 TCP拥塞控制
Notes: 慢启动
拥塞避免模式
快恢复

## Slide 108: TCP:从慢速启动切换到CA
Q： 指数增长应该什么时候转变为线性增长？
A： whencwnd在超时前达到其值的1/2。
实施：
可变阈值
在丢失事件中，ssthresh设置为丢失事件之前的wndjust的1/2
*查看在线互动练习了解更多示例：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 109: 摘要：TCP拥塞控制
超时
ssthresh=cwnd/2
cwnd=1毫秒
重复计数=0
重新传输丢失的段
L
cwnd>ssthresh
拥塞
回避
cwnd=cwnd+MSS（MSS/cwnd）
重复计数=0
在允许的情况下传输新段
新确认
.
重复计数++
重复确认
快速的
恢复
cwnd=cwnd+MSS
在允许的情况下传输新段
重复确认
ssthresh=cwnd/2
cwnd=ssthresh+3
重新传输丢失的段
重复计数=3
超时
ssthresh=cwnd/2
cwnd=1
重复计数=0
重新传输丢失的段
ssthresh=cwnd/2
cwnd=ssthresh+3
重新传输丢失的段
重复计数=3
cwnd=s阈值
重复计数=0
新确认
缓慢的
开始
超时
ssthresh=cwnd/2
cwnd=1毫秒
重复计数=0
重新传输丢失的段
cwnd=cwnd+MSS
重复计数=0
在允许的情况下传输新段
新确认
重复计数++
重复确认
L
cwnd=1毫秒
ssthresh=64 KB
重复计数=0
新的
艾克！
新的
艾克！
新的
艾克！
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 110: TCP吞吐量
平均TCPthruput作为窗口大小的函数，RTT？
  忽略慢启动，假设总是要发送数据
W： 发生丢失的窗口大小（以字节为单位）
  平均窗口大小（飞行字节）为3/4 W
  每个RTT的平均吞吐量为3/4W
W
W/2型
平均TCPthruput=
3
4
W
RTT公司
字节/秒
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 111: TCP未来：TCP覆盖"长而胖的管道"
示例：1500字节段，100ms RTT，需要10Gbps吞吐量
需要W=83333个飞行段
按段丢失概率计算的吞吐量，L[Mathis 1997]：
  ➜要实现10Gbps的吞吐量，需要一个L=2·10-10的损耗率-非常小的损耗率！
高速TCP的新版本
TCP吞吐量=
1.22
.
MSS公司
RTT公司
L
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 112: TCP与拥塞的瓶颈链路
TCP（经典的，立方的）增加TCP的发送速率，直到某个路由器的输出出现数据包丢失：瓶颈链路
来源
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
目的地
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
瓶颈
链接总是很忙
数据包队列几乎从不为空，有时会溢出数据包（丢失）
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 113: TCP与拥塞的瓶颈链路
TCP（经典的，立方的）增加TCP的发送速率，直到在某个路由器的输出端出现数据包丢失：TCP瓶颈链路
来源
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
目的地
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
了解拥塞：有助于关注拥塞的瓶颈链路
洞察：增加TCP发送速率不会增加拥塞瓶颈的端到端吞吐量
洞察：增加TCP发送速率将增加测量的RTT
RTT公司
目标："保持末端管道刚好满，但不要更满"
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 114: 基于时延的TCPCongestion控制
保持发送端到接收端的管道"刚满，但没有更满"：保持瓶颈链路忙于传输，但避免高延迟/缓冲
RTT测量
基于延迟的方法：
RTTmin-观察到的最小RTT（未被占用的路径）
具有拥塞窗口cwndiscwnd/RTTmin的理想吞吐量
如果测量的吞吐量"非常接近"理想吞吐量
增加cwnd/*因为路径不拥挤*/
否则，如果测量的吞吐量"远低于"理想吞吐量
增加cwnd/*因为路径拥挤*/
RTT测量
仔细斟酌的
吞吐量
=
#上次RTT间隔发送的字节数
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 115: 基于时延的TCPCongestion控制
无诱导/强迫损失的拥塞控制
最大化整个过程（"保持管道充满…"），同时保持低延迟（"但不是更充分"）
许多部署的tcp采用基于延迟的方法
  部署在谷歌（Google）内部骨干网络上的BBR
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 116: 显式拥塞通知（ECN）
来源
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
目的地
应用
传输控制协议
网络
链接
物理
网络辅助拥塞控制：
网络路由器标记的IP报头（ToS字段）中的两位表示拥塞
确定网络运营商选择标记的策略
传输到接收主机的拥塞指示
接收端（在IP数据报中看到拥塞指示）将接收端上的ECE位设置为发送端ACK段，以通知发送端拥塞
ECN=00
ECN=11
ECE=1
IP数据报
TCP ACK段
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 117: TCP公平性
公平性目标：如果K个TCP会话共享带宽R的瓶颈链路，则每个会话的平均速率应为R/K
TCP连接1
瓶颈
路由器
容量R
TCP连接2
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 118: Q： TCP公平吗？
示例：两个竞争会话：
随着时间的增加，加性增长的斜率为1
乘数减少按比例减少吞吐量
R
R
等带宽共享
连接1吞吐量
连接2吞吐量
避免拥挤：增加
损失：窗口减少2倍
避免拥挤：增加
损失：窗口减少2倍
A： 是的，在理想化的假设下：
相同的RTT
仅在避免拥塞时固定会话数
TCP公平吗？
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 119: 公平性：所有网络应用程序都必须"公平"吗？
公平性和UDP
多媒体应用程序通常不使用TCP
  不希望拥塞控制限制速率
而是使用UDP：
  以恒定速率发送音频/视频，容忍数据包丢失
不存在"网络警察"警务使用拥堵控制
公平性，并行TCP连接
应用程序可以在两台主机之间打开多个并行连接
web浏览器可以做到这一点
e、 g.速率R与9个现有连接的链接：
  新应用程序请求1个TCP，获取速率R/10
  新应用程序要求11个tcp，得到R/2
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 120: 显式拥塞通知（ECN）
网络辅助拥塞控制：
网络路由器标记的IP报头（ToS字段）中的两位表示拥塞
传输到接收主机的拥塞指示
接收端（在IP数据报中看到拥塞指示）将接收端上的ECE位设置为发送端ACK段，以通知发送端拥塞
来源
应用
传输
网络
链接
物理
目的地
应用
传输
网络
链接
物理
ECN=11
ECN=00
ECN=11
ECE=1
IP数据报
TCP ACK段
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 121: 快速UDP互联网连接
应用层协议，在UDP之上
  提高HTTP的性能
  部署在许多谷歌服务器、应用程序（Chrome、移动YouTube应用程序）上
在连接建立、错误控制、拥塞控制等方面采用本章研究过的方法
  连接建立握手：执行身份验证，在建立错误/拥塞控制状态时进行加密密钥管理，避免RTT延迟
  错误和拥塞控制："熟悉TCP的丢失检测和拥塞控制的读者将在这里找到与著名的TCP算法并行的算法。"[摘自QUIC规范]
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 122: 快速UDP互联网连接
在单个QUIC连接上并行多路复用的多个应用程序级"流"
  e、 g.每个流可以是从Web服务器到客户端的HTTP对象（回想HTTP和TCP/HOL阻塞）
知识产权
传输控制协议
TLS公司
HTTP/2协议
知识产权
UDP协议
魁北克
HTTP/2（精简版）
网络
传输
应用程序
基于TCP的HTTP/2
HTTP/3协议
基于UDP的QUIC上的HTTP/3
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 123: QUIC：流：并行，无HOL阻塞
（a） HTTP 1.1版
特森密码
TCP RDT协议
TCPCong公司。控制。
传输
应用
（b） 带QUIC的HTTP/2：无HOL阻塞
TCP RDT协议
TCPCong公司。控制。
特森密码
错误！
超文本传输协议
得到
超文本传输协议
得到
超文本传输协议
得到
俏皮话。续。
魁北克
加密
魁北克
RDT公司
魁北克
RDT公司
魁北克
RDT公司
魁北克
加密
魁北克
加密
UDP协议
UDP协议
俏皮话。续。
魁北克
加密
魁北克
RDT公司
魁北克
RDT公司
魁北克
RDT公司
魁北克
加密
魁北克
加密
错误！
超文本传输协议
得到
超文本传输协议
得到
超文本传输协议
得到
3.7 TCP拥塞控制

## Slide 124: 第三章 总结
传输层服务背后的原则：
  多路复用
  可靠的数据传输
  流量控制
  拥塞控制
实例化，在Internet上实现
  UDP
  TCP
下一步：
离开网络"边缘"（应用程序、传输层）
走进网络"核心"
两个网络层章节：
  数据平面
  控制平面
传输层

## Slide 125: Homework
用 python 完成一个演示TCP拥塞控制的小程序
或
第三章后作业选做3题（含一道拥塞控制的问题）
Transport Layer